## Slide 1
AI CHIP RTL / MODULE PLANNING
chip_top 稀疏注意力
模組規劃
從階層拆分到 streamer、QKV memory、QK accumulator 與 softmax datapath
RTL 對照
不含 I/O pin 與 net

## Slide 2
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
chip_top 把控制、核心與資料路徑拆成三層
02
3 層
主體只有一個 sparse_attention_core instance；其餘 bus、reset 與 result FIFO 直接寫在 top 內。
L1 chip_top
Bus/register control · reset synchronizer · result FIFO · sparse core wrapper
L2 sparse_attention_core
Pair streamer · QKV memory · QK accumulator · sparse softmax/SV · stats
L3 qk_pair_streamer
pattern_controller + 4 組 KV_LBV2 line-buffer bank；預設共 17 個 instance
閱讀方式：先看誰負責 pair，再看 feature、score 與 context 如何各自落在不同模組。

## Slide 3
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
核心以五個子模組完成 pair → score → context
03
qk_pair_streamer
u_qk_pair_streamer
依 attention mode 產生 q_idx / k_idx，並管理 line-buffer phase。
qkv_feature_mem
u_qkv_feature_mem
保存 Q/K/V feature；依 token index 組成完整 feature vector。
qk_dot_accumulator
u_qk_dot_accumulator
平行乘法、product register 與加總輸出 attention score。
sparse_softmax_sv
u_sparse_softmax_sv
線上 softmax 累積、逐 feature context 計算與除法輸出。
stats_counter
u_stats_counter
統計 pair、cycle 與 MAC。
Core-owned pipeline control
pipeline_ready = score_ready && softmax_score_ready；另外以 done_delay0 / done_delay1 對齊 score collection 完成時點。
責任邊界清楚：streamer 決定配對，memory 提供向量，accumulator 算分數，softmax 產生 context。

## Slide 4
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
Streamer 依 phase 管理四組 line-buffer bank
04
pattern_controller 支援 sliding、dilated、sliding-global、butterfly；只有 pair_valid && advance_ready 時寫入目前 phase 的 buffer。
LOCAL
gen_block_lb ×4
k_idx % WINDOW_SIZE 選 bank；每個 buffer 深度為 WINDOW_SIZE。
COL_GLOBAL
u_global_lb ×1
固定 GLOBAL_INDEX，單一深度 1 buffer 保存 column-global eviction。
ROW_GLOBAL
gen_global_row_lb ×4
仍以 block_select 選 bank，保存 global row 掃描歷史。
BUTTERFLY
gen_butterfly_lb ×8
以 q_idx XOR k_idx 的 stride bit 選 stage；數量等於 IDX_WIDTH。
chip_top 預設：4 + 1 + 4 + 8 = 17 個 KV_LBV2

## Slide 5
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
QKV memory 採三個獨立陣列，寫入同步、讀出組合
05
address = token_idx × FEATURE_DIM + feature_idx
write_in_range 保護 token / feature 邊界；qkv_sel 選 Q、K 或 V。
Q memory
q_mem[0:511]
128 × 4 × 8 bit
依 q_read_idx 組成 32-bit vector
K memory
k_mem[0:511]
128 × 4 × 8 bit
依 k_read_idx 組成 32-bit vector
V memory
v_mem[0:511]
128 × 4 × 8 bit
依 v_read_idx 組成 32-bit vector
預設總容量：12,288 bit ≈ 1.5 KiB。三個非同步讀路徑可同時提供 Q、K、V feature vector。

## Slide 6
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
QK accumulator：三個 cycle 對齊 index、valid 與 score
06
Cycle N
Capture
stage0 保存 pair_valid、q_idx、k_idx 與兩個 32-bit feature vector。
Cycle N+1
Multiply
4 條 8×8 unsigned multiplier lane 平行運算；結果寫入 product_reg[0:3]。
Cycle N+2
Accumulate
組合加總 4 個 product_reg；score、q_idx、k_idx 與 score_valid 同步輸出。
Backpressure 規則：advance_ready=0 時，stage0、stage1 與 output registers 全部保持，pipeline 不錯位。

## Slide 7
CHIP_TOP / RTL ARCHITECTURE
Softmax 五態 FSM 完成正規化與 context 輸出
07
01
COLLECT
收 score；比較 max、查 Q0.16 LUT。
02
UPDATE
逐 feature 累積 weighted sum；每 pair 4 cycles。
03
PREPARE
選 q / feature；建立分子與分母。
04
DIVIDE
逐 bit restoring divide；16 cycles。
05
OUTPUT
Handshake 後推進 q / feature；最後拉 done。
核心狀態與儲存體（預設參數）
row_initialized 128 × 1
row_max 128 × 32
row_exp_sum 128 × 25
row_weighted_sum 512 × 48
exp_lut：Q0.16
score scale：右移 1
context：16-bit fixed-point
輸出順序：q-major / feature-minor
實作焦點
最大儲存體是 weighted sum；最大固定延遲來自逐 bit divider。後續若要優化面積或 throughput，優先從這兩處著手。
結論：四個子模組分別隔離控制、儲存、MAC pipeline 與正規化狀態，便於獨立驗證與後續最佳化。