## Slide 1
AI CHIP RTL / INTERNAL ARCHITECTURE
chip_top 子模組
內部設計方塊圖
Streamer、QKV memory、QK accumulator 與 sparse softmax/SV 的資料路徑與控制規劃
只畫模組內部結構
不展開外部 I/O pin/net

## Slide 2
chip_top 的主要運算集中在 sparse_attention_core
02
chip_top
reset / bus control
result FIFO
sparse_attention_core
pair → feature → score → context
五個核心子模組
streamer / memory / QK acc
softmax / stats
本次展開範圍
qk_pair_streamer
稀疏 pair 與 buffer phase
qkv_feature_mem
Q/K/V feature 儲存
qk_dot_accumulator
4-lane dot product
sparse_softmax_sv
online softmax + SV
stats_counter
週期與 MAC 計數
後續每頁均以內部方塊、暫存器／記憶體與控制路徑呈現，不畫 top-level 接腳。

## Slide 3
四個資料路徑子模組依序把 pair 轉成 context
03
1 qk_pair_streamer
產生 q_idx / k_idx
管理 KV line buffer
2 QKV feature memory
依 index 讀出
Q/K/V 32-bit vector
3 QK dot accumulator
4 路乘法 + 加總
輸出 attention score
4 Sparse softmax / SV
online softmax
加權 V 並輸出 context
stats_counter
旁路記錄 pair / cycle / MAC
Core-owned flow control
pipeline_ready 同時看 score 與 softmax 是否可接收；任一端 backpressure 時，streamer 與 QK pipeline 一起停住。
設計重點：把規則生成、儲存、乘加、正規化分開，方便獨立驗證與後續替換。

## Slide 4
Streamer 以 phase 選擇對應的 KV line-buffer bank
04
pattern_controller
mode / cfg_seq_len
→ q_idx, k_idx, buffer_phase
Bank select logic
block_select = k_idx % 4
butterfly_select = bit(q_idx XOR k_idx)
Phase decoder
pair_valid && advance_ready
只 enable 一種 bank
KV_LBV2 bank array
LOCAL
block bank ×4
每個 depth=4
以 k_idx mod 4 分流
COL_GLOBAL
global bank ×1
depth=1
固定 global index
ROW_GLOBAL
global-row bank ×4
每個 depth=4
同樣以 block_select 分流
BUTTERFLY
butterfly bank ×8
每個 depth=4
依 XOR stride 的 bit stage
Selected bank MUX
依 phase + select 取回 full / dout
→ buffer_load / evict_valid / buffer_dout
預設 WINDOW_SIZE=4、IDX_WIDTH=8，因此共 4 + 1 + 4 + 8 = 17 個 KV_LBV2 instance。

## Slide 5
QKV memory 用共用位址產生器寫入，三組記憶體平行讀出
05
Write path
Write request
token_idx / feature_idx
qkv_sel / data[7:0]
Address + range check
addr = token × 4 + feature
token<128 && feature<4
Q/K/V write decoder
qkv_sel=0 / 1 / 2
只更新選中的 memory
Q memory
q_mem 512 × 8
K memory
k_mem 512 × 8
V memory
v_mem 512 × 8
Read path（Q、K、V 各自獨立，以下方塊各複製一份）
read_idx
q / k / v token index
Base address
read_idx × FEATURE_DIM
4 parallel byte reads
mem[base+0 ... base+3]
Vector pack
4 × 8 bit → 32-bit feature vector
容量：每組 128 × 4 × 8 = 4,096 bit；Q+K+V 合計 12,288 bit（約 1.5 KiB）。目前 RTL 為組合讀出。

## Slide 6
三段 pipeline 以 4-lane 乘加完成 QK dot product
06
Cycle N
Stage 0 registers
pair_valid + q_idx / k_idx
Q vector[31:0] + K vector[31:0]
Cycle N+1
4-lane multiplier array
q0 × k0
→ p0
q1 × k1
→ p1
q2 × k2
→ p2
q3 × k3
→ p3
product_reg[0:3] 於 clock edge 暫存
Cycle N+2
Combinational adder
product_reg[0] + ... + [3]
→ score_sum[31:0]
Score output
attention_score
score_q_idx / score_k_idx
score_valid
advance_ready 是整條 pipeline 的 clock-enable
advance_ready=0 時，Stage 0、product_reg 與 output registers 全部保持；valid 與 index 會和資料一起延遲，不會錯位。
延遲約 3 個 cycle；pipeline 填滿後，只要 advance_ready 持續為 1，可每 cycle 接收一組 pair。

## Slide 7
Sparse softmax/SV 由五態 FSM 驅動 online softmax datapath
07
Control FSM
COLLECT
接收 score；比較 row max
UPDATE
每 cycle 更新 1 個 V feature
PREPARE
選 q / feature；裝載分子分母
DIVIDE
16-bit restoring division
OUTPUT
valid/ready；推進 feature 與 q
Datapath
Score + V capture
score_q/k/value
V feature vector
Online max / exp LUT
delta = |score-row_max| >> 1
exp_lut：Q0.16
Row accumulators
row_exp_sum
row_weighted_sum[q,feature]
new max 時重縮放舊值
Divide operands
numerator = weighted_sum << 8
denominator = row_exp_sum
Divider + context reg
16 個 quotient bit
輸出 16-bit context
狀態記憶體：row_initialized 128×1、row_max 128×32、row_exp_sum 128×25、row_weighted_sum 512×48。
面積／延遲焦點：512×48 weighted sum memory 與逐 bit divider。提高 throughput 時，可優先評估 BRAM 化或多 bit/cycle 除法。

## Slide 8
整體規劃把規則、儲存、乘加與正規化清楚分離
08
Streamer
規則生成 + bank 管理
17 個 KV_LBV2
phase 決定 bank
QKV memory
feature 儲存與向量組裝
3 × 512×8
合計約 1.5 KiB
QK accumulator
平行乘法 + pipeline
4 個 8×8 lane
約 3-cycle latency
Softmax/SV
online softmax + context
5-state FSM
48-bit weighted sum
優先驗證順序
1) streamer bank 選擇與 eviction → 2) QK pipeline stall 對齊 → 3) softmax new-max 重縮放 → 4) context valid/ready 掃描順序